#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

// Configuración de la red Wi-Fi
const char* ssid = "SENSORES";
const char* password = "Lu1s331990@";

// Configuración del broker MQTT
const char* mqtt_server = "192.168.0.101";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_user = "lfgelo";
const char* mqtt_password = "12345";
const char* mqtt_topic = "esp32/anemometro";

// Cliente Wi-Fi y MQTT
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// Configuración del pin
const int pinAnemometro = 32;

// Parámetros de calibración adaptados
const float voltajeMinimo = 0.04; // Umbral mínimo para considerar lectura válida
const float voltajeMaximo = 0.7; // Máximo esperado del ventilador
const float velocidadMaxima = 32.4; // m/s, velocidad máxima asociada al máximo voltaje

const float mps_a_kmh = 3.6;
const float mps_a_mph = 2.23694;

const int numMuestras = 10;
unsigned long lastMsgTime = 0;
const long intervaloPublicacion = 1000; // 1 segundo

void setup_wifi() {
delay(10);
Serial.println();
Serial.print("Conectando a ");
Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("\nWiFi conectado");
Serial.print("Dirección IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect() {
while (!client.connected()) {
Serial.print("Intentando conexión MQTT...");
if (client.connect("ESP32Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
Serial.println("Conectado al broker MQTT");
} else {
Serial.print("Fallo, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" Intentando de nuevo en 5 segundos");
delay(5000);
}
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
setup_wifi();
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

analogSetAttenuation(ADC_11db); // Permite medir hasta ~3.3V en ESP32
}

void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();

unsigned long now = millis();
if (now - lastMsgTime > intervaloPublicacion) {
lastMsgTime = now;

// Lectura y procesamiento del anemómetro
int sumaLecturas = 0;
for (int i = 0; i < numMuestras; i++) {
int lectura = analogRead(pinAnemometro);
sumaLecturas += lectura;
delay(5);
}
float promedioLectura = sumaLecturas / (float)numMuestras;
float voltaje = (promedioLectura / 4095.0) * 3.3;
voltaje = constrain(voltaje, voltajeMinimo, voltajeMaximo);

float velocidad_mps = ((voltaje - voltajeMinimo) / (voltajeMaximo - voltajeMinimo)) * velocidadMaxima;
float velocidad_kmh = velocidad_mps * mps_a_kmh;
float velocidad_mph = velocidad_mps * mps_a_mph;

Serial.print("Voltaje: ");
Serial.print(voltaje, 3);
Serial.print(" V | Velocidad: ");
Serial.print(velocidad_mps, 2);
Serial.print(" m/s | ");
Serial.print(velocidad_kmh, 2);
Serial.print(" km/h | ");
Serial.print(velocidad_mph, 2);
Serial.println(" mph");

// Formato JSON para MQTT
char mensaje[100];
snprintf(mensaje, sizeof(mensaje),
"{\"voltaje\":%.3f,\"mps\":%.2f,\"kmh\":%.2f,\"mph\":%.2f}",
voltaje, velocidad_mps, velocidad_kmh, velocidad_mph);
client.publish(mqtt_topic, mensaje);
}
}